СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЫЧЕНСКОЕ»

МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2016 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МО «БЫЧЕНСКОЕ»	9

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	10

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	14

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ			15

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	17

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	18

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	19

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	21

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	21

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	21

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Быченское» Мезенского муниципального района Архангельской области до 2028 года разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Быченское»

Муниципальное образование «Быченское» с административным центром – д. Бычье, находится в составе Мезенского муниципального района Архангельской области. Граничит с муниципальными образованиями «Козьмогородское», «Дорогорское», «Жердское», «Мосеевское» Мезенского муниципального района и НАО.

В границы муниципального образования «Быченское» входят территории с. Бычье, д. Лобан,

Численность населения на 01.01.2016 г. – 285 постоянный житель.

Характеристика системы теплоснабжения муниципального образования «Быченское»

В муниципальном образовании «Быченское» централизованное теплоснабжение объектов осуществляется:

- Мезенским филиалом открытого акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»,:эксплуатирующим 1 котельную (котельная «Школа» с. Бычье). Выработка тепловой энергии на коммунальные нужды осуществляется на твердом топливе (каменный уголь).

- Администрацией МО «Быченское»,:эксплуатирующим 1 котельную (котельная «Администрация» с. Бычье). Выработка тепловой энергии на коммунальные нужды осуществляется на твердом топливе (каменный уголь).

Потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельной является: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «быченская средняя школа Мезенского района», 8-ми квартирный жилой (многоквартирный) дом, администрация МО «Быченское»,  горячее водоснабжение потребителя от существующей котельной не предусмотрено.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет:

- Котельная «Быченская основная школа» 0,4км

- Котельная администрации МО «Быченское» 0 км

Число источников теплоснабжения – 2.

В части муниципального и индивидуального жилищного фонда используется печное отопление.

Общие сведения об источнике централизованного теплоснабжения МО «Быченское» представлены в таблице 1, состав и технические характеристики основного оборудования – в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование котельной | Котельная «Быченская основная школа» | Котельная администрации МО «Быченское» |
| --- | --- | --- |
| Существующие марки котлов | КВр 0,4 КД (№1)/ КВр 0,4 КД (№2) | КЧМ 4 (№1)/ КЧМ 4 (№2) |
| Количество котлов | 1/1 | 1/1 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 2008/2008 | 2000/2000 |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | - | - |
| Полная мощность котельной, Гкал/ч | 0,34/0,34Мвт | 0,04/0,04Мвт |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), МВт | - | - |
| Вид топлива | Уголь | Уголь |
| Расход топлива за отопительный сезон, тонн | 250 | 20 |
| КПД существующих котлов при ном. | 85% | 55% |
| Действительный КПД котла (котлов) | 73% | 43% |
| Режимные карты, год | - | - |

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Год ввода в экспл-ю | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ час | КПД котла, % | Дата проведения последней наладки | Вид топлива | Топливо-подача ручн./мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспортный | по результатам наладки |  |  |  |
| Котельная «Школа» (с. Бычье) | «КВр-0,4 КД» | 2008 | 0,02 | 0,017783 | 85 | 60 | н/св. | Кам уголь | ручная |
|  | «КВр-0,4 КД» | 2008 | 0,02 |  | 85 | 60 | н/св. | Кам уголь | ручная |
| ИТОГО: |  | 0,04 | 0,017783 |  |  |  |  |  |
| КЧМ 4 | КЧМ 4 | 2000 | 0,01 | 0,017783 | 55 | 55 | н/св. | Кам уголь | ручная |
|  | КЧМ 4 | 2000 | 0,01 |  | 55 | 55 | н/св. | Кам уголь | ручная |
| ИТОГО: |  | 0,02 | 0,017783 |  |  |  |  |  |
| н/св. – нет сведений |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы двух котлов марки «КВр-0,4 КД» (котельная «Школа» с. Бычье) и  котлов марки «КЧМ 4» (котельная «администрация» с. Бычье) не превышает нормативные значения. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного основного котельного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 75/55 ºС. Температурный график тепловых сетей обусловлен режимом работы котельной, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

На котельных с. Бычье отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии.

Следует отметить, что предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии Мезенскому филиалу ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» и администрация МО «Быченское» по состоянию на 2016 год не выдавались.

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью 0,4 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 60%.

Общие сведения о тепловой сети котельной «Школа» с. Бычье представлены в таблице 5, технические характеристики трубопроводов сети теплоснабжения – в таблице 6.

По состоянию на 2016 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

Схема расположения котельных и тепловых сетей представлена на рисунке 1.

Таблица 5

| Наименование котельной: | Котельная школы |
| --- | --- |
| Адрес: | с. Бычье |
| Вид собственности | муниципальная |
| Собственник: | Администрация МО «Мезенский муниципальный район» |
| Наименование ТСО: | Мезенский филиал АО «Архангельская областная энергетическая компания» |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,4 |
| Стоимость тепловых сетей, тыс. руб. | н/св. |
| Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали, км | 0,4 |
| Потери давления в тепловой сети, м.в.ст. | н/св. |
| н/св. – нет сведений |

Таблица 6

| № уч-ка на схеме | Типоразмер трубопровода | Протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школа» (с. Бычье) – 0,4 км |
| 1 | 50 | 400 | подземный | н/св. | С теплоизоляцией «изовер» в деревянном коробе | МО «Мезенский муниципальный район» | 60 |
| н/св. – нет сведений |

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды Мезенским филиалом АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории муниципального образования «Быченское» представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Период | Категории потребителей |
| --- | --- |
|  | население | бюджетные и прочие потребители |
|  |  | без НДС | с НДС |
| 2014 г. | 1 219,51 | 3719,00 | 4388,42 |
| 2015 г. | 1 219,51 | 3725,00 | 4395,50 |
| 2016 г. | 1 366,50 | 5432,45 | 6410,29 |
| 2017 г. | 1 366,50 | 5432,45 | 6410,29 |
| 2018 г. |  |  |  |

Теплоснабжение объекта жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения в остальных населенных пунктах муниципального образования осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МО «БЫЧЕНСКОЕ»

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Быченское»

Характеристика существующих строительных фондов на территории муниципального образования «Быченское» представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (2015 г.), тыс. м2 |
| --- | --- |
| Здания социального, культурного и бытового назначения* | 16,2 |
| жилищный фонд, в том числе: | 1,8 |
| - многоквартирные дома | 14,4 |
| - индивидуальные жилые дома | - |
| Производственные здания* | - |
| *Данные о площади строительных фондов зданий социального, культурного, бытового и производственного назначения отсутствуют |

Приросты площади строительных фондов муниципального образования «Быченское» в течение 2015 – 2030 гг. по данным администрации муниципального образования не ожидаются.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Быченское» за 2015 г. и на перспективу приведена в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование единицы территориального деления | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. |
| с. Бычье | 0,035566 | 0 | 0 | 0,035947 |
| 2015 г. |
| с. Бычье | 0,035566 | 0 | 0 | 0,035947 |
| 2016 – 2030 гг. |
| с. Бычье | 0,035566 | 0 | 0 | 0,035947 |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2030 гг. не ожидается, ввиду того, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах муниципального образования «Быченское» отсутствует.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории МО «Быченское» расположены 2 котельных, обеспечивающие централизованное теплоснабжение МБОУ «Быченская средняя школа Мезенского района», 8-ми квартирный жилой дом, администрация МО «Быченское».

Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 0,09 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения муниципального образования «Быченское» представлена в таблице 2.

Эксплуатацию котельной «Школа» и тепловой сети осуществляет Мезенский филиал акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания».

Эксплуатацию котельной «Администрация» осуществляет администрация МО «Быченское»..

Зоны теплоснабжения котельных с Бычье в течение 2015-2030 гг. изменений не ожидается.

В муниципальном образовании «Быченское» здания, неподключенные к централизованным системам теплоснабжения, для отопления оборудованы печами на твердом топливе.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Муниципальное образование «Быченское»  не газифицировано, поэтому индивидуальные жилые дома, большая часть зданий административно-общественного и производственного назначения обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных «Школа» и «Администрация» с. Бычье представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2030 гг.* |  |
|  |  | факт | факт | факт | план |  |
| Котельная «Школа» (с. Бычье) |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | По информации предоставленной администрацией МО «Быченское» в течение 2015 – 2030 гг. увеличение подключенной нагрузки не ожидается. |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 |  |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 |  |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 2.6 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| н/св. – нет сведений |
| Котельная «Администрация» (с. Бычье) |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | По информации предоставленной администрацией МО «Быченское» в течение 2015 – 2030 гг. увеличение подключенной нагрузки не ожидается. |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2. | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 |  |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | н/св. | н/св. | н/св. | н/св. |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 | 0,017783 |  |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 2.6 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| н/св. – нет сведений |

- Перспективные балансы теплоносителЕй

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Котлы марки «КВр-0,4 КД» и «КЧМ 4» не нуждаются  в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок в котельной нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015-2030 гг. * |  |
|  |  | факт | план |  |
| Котельная «Школа» (с. Бычье) |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 5,7 | 5,7 | Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | - | - |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75 % V), т/ч | 0,09 | 0,09 |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | - | - |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25 % V), т/ч | 0,03 | 0,03 |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 | 0 |  |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2 % V), т/ч | 0,23 | 0,23 |  |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | - | - |  |
| 12 | Доля резерва. % | - | - |  |
| Котельная «Администрации» (с. Бычье) |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 5,7 |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | - |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75 % V), т/ч | 0,09 |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | - |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25 % V), т/ч | 0,03 |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 |  |  |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2 % V), т/ч | 0,23 |  |  |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | - |  |  |
| 12 | Доля резерва. % | - |  |  |

Расход воды на технологические нужды котельной за 2015 г. составил 17,5 м3.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Мезенского муниципального района.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии отсутствует. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Схемой теплоснабжения МО «Быченское» предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, на территории МО «Быченское» в настоящее время отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

По данным предоставленным администрацией МО «Быченское» и теплоснабжающей организацией планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Загрузка источника тепловой энергии приведена в таблице 12.

Таблица 12

| Период | Наименование источника теплоснабжения | Котельная школы (с. Бычье) |
| --- | --- | --- |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,017783 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 0,35 |
| 2015-2028 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,017783 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 0,35 |
| Период | Наименование источника теплоснабжения | Котельная администрации (с. Бычье) |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,017783 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 0,35 |
| 2015-2028 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,017783 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 0,35 |

Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации предусмотренных мероприятий и при рабочем проектировании.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В таблице 13 приведен утвержденный график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных муниципального образования «Быченское», снабжающей потребителей по 2-х трубной системе без ГВС.

Таблица 13

| Температура наружного воздуха t Н.В.,0C | Температура воды (теплоносителя) на выходе из котла t П,0C |
| --- | --- |
| от +5 до 0 | 45 |
| от 0 до -5 | 49 |
| от -5 до -10 | 53 |
| от -10 до -15 | 57 |
| от -15 до -20 | 61 |
| от -20 до -25 | 65 |
| от -25 до -30 | 70 |
| от -30 до -35 | 75 |
| от -35 до -40 | 80 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

В таблице 14 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельной. По информации предоставленной администрацией МО «Быченское» в течение 2015 – 2030 гг. увеличения подключенной нагрузки не ожидается.

Таблица 14

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школа» (с. Бычье) | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Котельная «Администрации» (с. Бычье) | 0,01 | 0,01 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Для использования возобновляемых источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведено в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная «Школа» (с. Бычье) | Каменный уголь |
| Котельная «Администрации» (с. Бычье) | Каменный уголь |

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных

Мероприятия не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. В настоящее время строительство тепловых сетей  не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия | Протяженность, (в двухтрубном исчислении), м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ТС от котельной «Школа» с. Бычье / Реконструкция ТС Ду 50 мм | 30 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке.

- Перспективные топливные балансы

В таблице 17 представлена сводная информация по расходам основного и резервного топлив на покрытие тепловой нагрузки в 2015 г. и на перспективу 2016-2028 гг. Перспективные значения топливных балансов действующих котельных необходимо в дальнейшем уточнить.

Таблица 17

| Наименование | Ед. изм. | Котельная школы (с. Бычье) |
| --- | --- | --- |
| 2015 г. факт |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 201,33 |
| Фактический удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 0,333 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | - |
| Годовой расход натурального топлива - уголь | т | - |
| 2016-2030 гг. план |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 201,33 |
| Удельный расход удельного топлива | т.у.т./Гкал | 0,333 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива - уголь | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | - |
| Годовой расход натурального топлива - уголь | т | - |
| Наименование | Ед. изм. | Котельная администрации (с. Бычье) |
| 2015 г. факт |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 201,33 |
| Фактический удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 0,320 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | - |
| Годовой расход натурального топлива - уголь | т | - |
| 2016-2030 гг. план |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 201,33 |
| Удельный расход удельного топлива | т.у.т./Гкал | 0,320 |
| Вид основного топлива | - | Каменный уголь |
| Вид резервного топлива | - | Каменный уголь |
| Калорийный эквивалент основного топлива - уголь | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | - |
| Годовой расход натурального топлива - уголь | т | - |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей представлены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020- 2024 гг. | 2025-2029 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
| 2.1 | Реконструкция ТС от котельной «Школа» с. Бычье Ду 50 мм, L = 30 м | 2 200 | - | - | - | 2 200 | - | - | - |
|  | Всего | 2 200 | - | - | - | 2 200 | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
|  | не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 2 200 | - | - | - | 2 200 | - | - | - |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве теплоснабжающих организации предлагается определить в границах зоны действия системы теплоснабжения от котельной «Школа» (с. Бычье) и котельной «Администрация» (с. Бычье) Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой отсутствует. Централизованное теплоснабжение МОУ «Общеобразовательная Быченская средняя школа Мезенского района», 8-ми квартирный жилой дом, администрация МО «Быченское» осуществляется от одного источников тепловой энергии – котельной «Школа» и котельной «Администрация».

По информации предоставленной администрацией МО «Быченское» в течение 2016 – 2030 гг.  увеличение подключенной нагрузки не ожидается.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования «Быченское» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

| Разработчик: |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчики: |
| Администрация МО «Мезенский район» |
| Юридический адрес: 164750, Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Советский, д. 48 |
| Глава администрации МО «Мезенский район» |  | Ботева Н.Н. |
| Администрация МО «Ручьевское» |
| Юридический адрес: 164765, Архангельская область, Мезенский район, с. Бычье, ул. Советская, д. 4 |
| Глава администрации МО «Быченское» |  | Соснин С.В. |